## Slide 1: Chương 5
CÁC THIẾT BỊ VÀ MẠCH ĐIỆN TỬ
Transistor Hiệu ứng trường FET
Cấu tạo, đặc tính JFET
Phân cực JFET
Cấu tạo, đặc tính và phân cực MOSFET kênh liên tục
Cấu tạo, đặc tính và phân cực MOSFET kênh gián đoạn

## Slide 2: Transistor hiệu ứng trường JFET
1930: Julius Lilienfeld được cấp bằng sáng chế cho ý tưởng về một transistor có thể thay đổi khả năng dẫn nhờ vào hiệu ứng trường.
Tuy nhiên, trong thời điểm này, vật liệu để biến ý tưởng của J. Lilienfeld thành thực tế vẫn chưa tồn tại. Do đó ý tưởng này chỉ nằm trên giấy!
1959: Khi vật liệu bán dẫn đã được nghiên cứu và chế tạo, transistor FET đầu tiên được ra đời bởi Dawon Kahng và Martin Atalla

## Slide 3: Transistor hiệu ứng trường JFET
Ý tưởng về transistor hiệu ứng trường

## Slide 4: Transistor hiệu ứng trường JFET
Transistor hiêu ứng trường FET là một switch đóng ở trạng thái bình thường. (cho dòng điện chạy qua)
Khi phân cực cho transistor FET, switch sẽ chuyển dần từ đóng sang mở. (cường độ dòng điện sẽ giảm dần và bằng không)
FET cấu tạo gồm 2 vật liệu bán dẫn loại N và P.
Cực Drain (máng) và Source (nguồn) sẽ được nối với kênh N.
Cực Gate (cổng) sẽ được nối vào 2 kênh P của FET.

## Slide 5: Transistor hiệu ứng trường JFET
Cách thức hoạt động
VGG
VGG < 0

## Slide 6: Transistor hiệu ứng trường JFET
Kí hiệu

## Slide 7: Đặc tính của JFET
Đồ thị đặc trưng tại cực Drain (máng)

## Slide 8: Đặc tính của JFET
Đồ thị đặc trưng tại cực Drain (máng)

## Slide 9: Đặc tính của JFET

## Slide 10: Đặc tính của JFET
VP
Thông thường,
|Vpinch-off| = |Vcut-off|

## Slide 11: Cách phân cực JFET
Tự phân cực (self-bias)
Phân cực nhờ nguồn chia áp (voltage-divider bias)
Phân cực nhờ nguồn dòng (current-source bias)

## Slide 12: Cách phân cực JFET
Tự phân cực
  Thường xuyên được sử dụng để phân cực cho transistor JFET
  Để JFET hoạt động, ta cần phải phân cực nghịch mối nối Gate-Source.
  Cực Gate sẽ được nối đất thông qua một điện trở RG.
  Điện trở RG có tác dụng cách ly dòng xoay chiều AC rò từ GND ảnh hưởng đến JFET.

## Slide 13: Cách phân cực JFET
Phân cực bằng cầu chia áp
  Hoạt động ổn định hơn phương pháp tự phân cực
  Sử dụng một cầu phân áp để cấp nguồn cho cực Gate của JFET.
  Để JFET hoạt động, ta cần phải phân cực nghịch mối nối Gate-Source. Tức là VG < VS. Do đó, việc lựa chọn các giá trị của R1, R2 và RS cần được tính toán thật chính xác.

## Slide 14: MOSFET
MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)
Khác với JFET, cực Gate của MOSFET không kết nối trực tiếp với phần vật liệu bán dẫn mà được cách ly nhờ vào một lớp Silicon Oxide (SiO2).
Có hai loại transistor MOSFET:
  MOSFET kênh liên tục (D-MOSFET)
  MOSFET kênh gián đoạn (E-MOSFET)
D-MOSFET
E-MOSFET
Thường được sử dụng trong thực tế

## Slide 15: Cấu tạo của D-MOSFET
Cấu tạo của D-MOSFET bao gồm 2 phần, phần vật liệu bán dẫn loại N và vật liệu bán dẫn loại P nối với nhau.
Cực Drain và Source sẽ được nối trực tiếp với 2 đầu của vật liệu bán dẫn loại N
Cực Gate sẽ được nối gián tiếp với vật liệu bán dẫn loại N thông qua 1 lớp SiO2
Depletion Mode
Enhancement Mode

## Slide 16: Đặc tính của D-MOSFET
Sự biến thiên của dòng điện ID phụ thuộc vào hiệu điện thế VGS
Enhancement Mode
Depletion Mode
n channel

## Slide 17: Cách phân cực cho D-MOSFET
Để E-MOSFET hoạt động, ta phải cấp cho VGS một giá trị lớn hơn VGS(off)
Vì D-MOSFET hoạt động được khi VGS < 0 cũng như VGS > 0. Do đó, trong thực tế, để đơn giản hóa, người ta phân cực cho D-MOSFET bằng cách nối cực Gate xuống GND để đảm bảo VGS = 0 và ID = IDSS

## Slide 18: Cấu tạo của E-MOSFET
Cấu tạo của D-MOSFET bao gồm 3 phần, 2 phần vật liệu bán dẫn loại N và vật liệu bán dẫn loại P nối với nhau.
Cực Drain và Source sẽ được nối trực tiếp với 2 đầu của vật liệu bán dẫn loại N
Cực Gate sẽ được nối gián tiếp với vật liệu bán dẫn loại N thông qua 1 lớp SiO2
Enhancement Mode

## Slide 19: Đặc tính của E-MOSFET
Sự biến thiên của dòng điện ID phụ thuộc vào hiệu điện thế VGS

## Slide 20: Cách phân cực cho E-MOSFET
Để E-MOSFET hoạt động, ta phải cấp cho VGS một giá trị lớn hơn VGS(th)
Có 2 cách phân cực cho E-MOSFET:
  Cầu phân áp
  Drain-feedback

## Slide 21: Cách phân cực cho E-MOSFET
Tính hiệu điện thế phân cực VGS và VDS của E-MOSFET bên dưới?
Biết ID(on) = 200mA, VGS = 4V, VGS(th) = 2V
VGS = ?
K = ?
ID = ?
VDS = ?

## Slide 22: Cách phân cực cho E-MOSFET
Tính hiệu điện thế phân cực VGS, VDS và ID của E-MOSFET bên dưới?
Biết giá trị đo được bởi voltmeter là 5V
VGS = ?
VDS = ?
ID = ?

## Slide 23: Câu hỏi
Tên 3 cực của JFET?
Để JFET kênh N hoạt động, giá trị của VGS là dương hay âm?
Dòng trong cực Drain sẽ thay đổi như thế nào khi ta thay đổi VGS?
Khi JFET kênh n tự phân cực, ID=8mA, RS=1kOhm, Tính VGS?
Tên của 2 loại MOSFET cơ bản?
Đối với E-MOSFET, VGS tăng thì dòng ID sẽ tăng hay giảm?
Đối với D-MOSFET, VGS giảm thì dòng ID sẽ tăng hay giảm?

## Slide 24: Thank you!

## Slide 25: Bài tập