## Slide 1: Bài 1: Cho mạch khuếch đại JFET kênh n ( hình bên) có các thông số sau: IDSS = 1.65 mA, VPo = 2V. Tính:
Bài tập FETs
Tính điện thế phân cực VGS theo điều kiện VGS + VPo = 0.63.
Tính dòng thoát ID.
Tính hệ số truyền dẫn gm

## Slide 2
Bài 2: Cho mạch khuếch đại JFET 2N5458 ( như hình bên) với các thông số sau: IDSS = 2mA – 9mA, gm = 1500 – 5000 µS và dòng rỉ cực cổng IGS = 1nA, RD = 2 kΩ, RG = 100 MΩ, VDD = 20V.
Tính trị số VGS.
Tính điện thế VDS trong hai giới hạn của IDSS cho ở trên.
Tính độ lợi điện thế AV trong 3 giới hạn của IDSS ở trên.

## Slide 3
Bài 3: Cho mạch khuếch đại JFET (như hình bên) với các thông số : IDSS = 10 mA, IGS = 0V, VGSoff = -VPo = - 4V, Vi = 20 mV, VDD = 15V, VGG = - 1V, RD = 1.5 kΩ, RG = 1MΩ.
Tính trị số điểm tĩnh Q.
Vẽ mạch điện tương đương.
Tính AV và điện thế ra VO.

## Slide 4
Bài 4: Cho mạch khuếch đại ( như hình bên). JFET được phân cực có IDQ = 2.5 mA, gm = 3 mS, rd = 100 kΩ, R1 = 5.6 MΩ, R2 = 1 MΩ, RD = 2.7 kΩ, RS = 2.7 kΩ, VDD = 24V. Tính:
Trị VGSQ và VDSQ.
Vẽ mạch tương đương.
Trị AV, Zi, ZO.
Tính lại AV khi mạch có tải riêng RL = 10 kΩ và RSig = 100 kΩ

## Slide 5
Bài 5: Cho mạch JFET như hình vẽ. Xác định ID, VS và VDS, VG, VGS, VP.

## Slide 6
Bài 6: Cho mạch điện như hình vẽ bên. Biết R1 = 110 MΩ, R2 = 10 MΩ, VDD = 18V,
RD = 1.8 kΩ, RS = 750 Ω, IDSS = 6 mA, VGS0 = - 3V.
Tính VGSQ, IDQ, VDS. Vẽ mạch tương đương

## Slide 7
Bài 7: Cho D-MOSFET có thông số như hình vẽ. Tính
VDQ và VGSQ.
VDS và VD.
Vẽ mạch tương đương